4291.4011-00

SOT 241 - 242

Монтаж SOT на кабелях с СПЭ-изоляцией, с экраном заземления из алюминиевой фольги.

- Прочитать эту модификацию помимо стандартной инструкции по монтажу для SOT.

2. Разделать кабель согласно рисунку. Сделать открытый паз 35 мм с обеих сторон наружной оболочки. Вставить заземляющее устройство и соединить его с алюминиевым экраном.

2182, 2025b

3. Затянуть крепежный хомут согласно рисунку.

2181

ABB Kabeldon

1

4291.4011-00

4. Намотать герметизирующую мастику с половинным перекрытием на 60 мм. Начало - на верхнем конце заземляющего устройства. Затем обмотать два раза лентой ПВХ с половинным перекрытием поверх мастики.

ПВХ-лента

Герметизирующая

мастика        жгут заземления

Герметизирующая мастика

2183,2184

5.       Продолжать согласно стандартной инструкции, п.п. 2-9.

6.       Намотать 2 раза силиконовую ленту между верхом концевой муфты и кабельным наконечником.

Силиконовая лента

2185

2

ABB Kabeldon